## Slide 1
Computer Vision
PDS
SDN
NFV
https://www.youtube.com/@AmelOline/videos
https://github.com/siagianp
https://github.com/amelcharolinesgn2/IoT_simulator-mqtt-NodeRed
https://github.com/amelcharolinesgn2/Cloud-Infrastructures
https://github.com/amelcharolinesgn2/ClouD-Infrastructure-SISKA-2025
11_11. Regulator
Notes: http://www.sophphx.caltech.edu/Physics_5/Experiment_6.pdf
https://ocw.mit.edu/ans7870/RES/RES.6-010/MITRES_6-010S13_comchaptrs.pdf

## Slide 2: Regulator
Capaian :
Mampu memahami, merancang regulator
https://ocw.mit.edu/courses/6-01sc-introduction-to-electrical-engineering-and-computer-science-i-spring-2011/resources/op-amps/
Regulator
Notes: https://unacademy.com/lesson/low-frequency-analysis-of-bjt-amplifier/5TUKWO6Z
https://ocw.mit.edu/courses/6-01sc-introduction-to-electrical-engineering-and-computer-science-i-spring-2011/resources/op-amps/

## Slide 3: Pengertian Catu Daya
Catu Daya /Power Supply adalah sebuah piranti yang berguna sebagai sumber listrik untuk piranti lain
reaksi kimia  baterai
Foton  PV
Bahan bakar-air terjun  generator DC dan ac
Gas hydrogen dan oksigen  GGL DC

## Slide 4: Blok Catu Daya

## Slide 5: Pengatur Tegangan
Pengatur tegangan (voltage regulator) berfungsi menyediakan suatu tegangan keluaran dc tetap yang tidak dipengaruhi oleh perubahan tegangan masukan, arus beban keluaran, dan suhu.
Pengatur tegangan adalah salah satu bagian dari rangkaian catu daya DC.

## Slide 6
Voltage Regulator
Linier Regulator
Switching Regulator
Seri
Paralel
Step Up
Step Down
Inverting

## Slide 7: Regulator Seri

## Slide 8: Regulator Seri
Review Dioda Zener
Vout = VZ – VBE
abaikan arus IB , maka:
R2 = (Vin – Vz)/Iz
Iz arus minimum = 20mA
Elemen kontrol
Rangkaian pembanding
Notes: - Vin turun cenderung Vo turun, Vout turun dngn Vz tetap maka VBE besar (aktif menghantar arus) maka VCE kecil sehingga Vo distabilkan mnjdi naik

## Slide 10: Op-Amp
Vout = ( (R1+R2)/R2) Vz

## Slide 12: Regulator Paralel

## Slide 13: Regulator Paralel
Vout = Vz
salah satu ciri khasnya adalah komponen regulator yang paralel dengan beban.
Ciri lain dari shunt regulator adalah, rentan terhadap short-circuit. Perhatikan jika Vout terhubung singkat (short-circuit) maka arusnya tetap I = Vin/R1

## Slide 14
Notes: - Saat Vo turun maka dgn Vz tetap VBE turun (tdk menghantar) arus IC kecil maka arus IL besar sehingga Vo berusaha dinaikkan

## Slide 16
Notes: E:\Kuliah\Rangkaian Elektronika Terapan\S1_18_19\ppt\Voltage Regulator.pdf

## Slide 17: Switching Regulator
Switching power supply merupakan sebuah disain power supply dengan efisiensi daya yang baik
Kelebihan power supply switching adalah efisiensi daya yang besar sampai sekitar 83% jika dibandingkan dengan power supply dengan regulasi biasa
Terdapat berbagai macam rangkaian regulator switching tetapi semua rangkaian regulator tersebut selalu mempunyai 4 elemen dasar :
  Switching Transistor
  Dioda Clamp
  LC Filter
  Rangkaian kontrol

## Slide 18
Pada saat switch tertutup maka IL akan mengalir dari Vin ke beban. Karena terdapat perbedaan tegangan antara tegangan output dan tegangan input maka IL akan naik. Pada saat switch terbuka maka energi yang tersimpan di dalam induktor akan memaksa agar IL tetap mengalir ke beban, IL akan turun.
Arus rata-rata yang melewati induktor sama dengan arus beban. Karena tegangan Vo dijaga konstan oleh kapasitor maka Io akan konstant. Ketika IL naik di atas Io maka kapasitor akan diisi dan pada saat IL turun di bawah Io maka kapasitor akan discharge.
Kondisi ini akan terus berulang sehingga akan menghasilkan suatu gelombang yang periodik dan operasi kerja regulator dalam kondisi steady state.

## Slide 19: DC-DC Konverter
Secara umum, konverter DC-DC berfungsi untuk mengkonversikan daya listrik searah (DC) ke bentuk daya listrik DC lainnya yang terkontrol arus, atau tegangan, atau dua-duanya.
Ada lima rangkaian dasar dari konverter DC-DC non-isolasi, yaitu buck, boost, buck-boost, cuk, dan sepic.

## Slide 20: Buck Converter
konverter penurun tegangan yang mengkonversikan tegangan masukan DC menjadi tegangan DC lainnya yang lebih rendah

## Slide 21
Thank You !!
https://www.youtube.com/@AmelOline/videos
https://github.com/siagianp
https://github.com/amelcharolinesgn2/IoT_simulator-mqtt-NodeRed
https://github.com/amelcharolinesgn2/Cloud-Infrastructures
https://github.com/amelcharolinesgn2/ClouD-Infrastructure-SISKA-2025
Computer Vision
PDS
SDN
NFV
See the next

## Slide 22: HW
Regulator bertikut:
Notes: https://ocw.mit.edu/courses/6-720j-integrated-microelectronic-devices-spring-2007/pages/lecture-notes/
https://ocw.mit.edu/courses/6-01sc-introduction-to-electrical-engineering-and-computer-science-i-spring-2011/resources/op-amps/