## Slide 1
Computer Vision
PDS
SDN
NFV
https://www.youtube.com/@AmelOline/videos
https://github.com/siagianp
https://github.com/amelcharolinesgn2/IoT_simulator-mqtt-NodeRed
https://github.com/amelcharolinesgn2/Cloud-Infrastructures
https://github.com/amelcharolinesgn2/ClouD-Infrastructure-SISKA-2025
11_7. Op Amp_Penguatan A dan β FeedBack Negatif (FBN)
Umpan Balik Negatif
Notes: http://www.sophphx.caltech.edu/Physics_5/Experiment_6.pdf
https://ocw.mit.edu/ans7870/RES/RES.6-010/MITRES_6-010S13_comchaptrs.pdf

## Slide 2: Op Amp_ Penguatan A dan β FeedBack negatif( FBN)
Capaian :
Mengerti op amp menghitung penguatan A dan β pada umpan balik negatif
Loop gain Aβ
Kestabilan
https://ocw.mit.edu/courses/6-01sc-introduction-to-electrical-engineering-and-computer-science-i-spring-2011/resources/op-amps/
Umpan Balik Negatif
Notes: https://unacademy.com/lesson/low-frequency-analysis-of-bjt-amplifier/5TUKWO6Z
https://ocw.mit.edu/courses/6-01sc-introduction-to-electrical-engineering-and-computer-science-i-spring-2011/resources/op-amps/

## Slide 3: Pendahuluan
Nilai gain A dari blok penguat dipengaruhi oleh tahanan (input/ ouput) rangkaian umpan balik.
Karena topologi FBN telah ditentukan diawal, efek pembebanan rangkaian umpanbalik dapat diestimasi.
Untuk menghitung faktor umpanbalik , polaritas tegangan/ arus saat mixing harus diperhatikan.

## Slide 4: Menghitung Loop Gain A
Besar loop gain A perlu diketahui untuk memprediksi kestabilan dan bandwidth penguat UBN.
Menghitung Loop Gain A dapat dilakukan dengan dua cara:
Menghitung open-loop gain A dan faktor  secara terpisah, lalu mengalikan keduanya. Pada kasus ini pengaruh pembebanan rangkaian umpanbalik  terhadap penguat A harus diperhitungkan.
Menghitung langsung hasil kali A. Pada kasus ini loop diputus di titik tertentu dan pada titik tersebut diletakkan sumber sinyal bebas. Dampak sinyal bebas tersebut diamati dan hasilnya menunjukkan loop gain A.

## Slide 5: Mencari efek pembebanan rangkaian Feedback/umpanbalik
Secara benar menerapkan: short-circuit dan open circuit rangkaian FBN di sisi input atau output.

## Slide 6: 1) FBN Penguat Tegangan: Pembebanan
Sumber arus mewakili ketidak-idealan

## Slide 7: 1) FBN Penguat Tegangan

## Slide 8: 1) FBN Penguat Tegangan

## Slide 9: 1) FBN Penguat Tegangan
Blok A dengan pembebanan:
R11  Z1//Z2
R22Z1 + Z2

## Slide 10: 1) FBN Penguat Tegangan: 
Notes: Seri – Tegangan
> Zi - < Zo
no branch – yes branch
Z11 (seri) – Z22 (paralel)
Z11 saat sisi lain SC
Z22 saat sisi lain OC

## Slide 11: 2) FBN Penguat Arus: Pembebanan

## Slide 12: 2) FBN Penguat Arus

## Slide 13: 2) FBN Penguat Arus
Blok A dengan pembebanan:
R11Z1 + Z2
R22  Z1//Z2

## Slide 14: 2) FBN Penguat Arus: 
Notes: Paralel – Arus
< Zi - > Zo
yes branch – no branch
Z11 (paralel) – Z22 (seri)
Z11 saat sisi lain OC
Z22 saat sisi lain SC

## Slide 15: 3) FBN Penguat Trans-Konduktansi: Pembebanan

## Slide 16: 3) FBN Penguat Trans-Konduktansi

## Slide 17: 3) FBN Penguat Trans-Konduktansi
Blok A dengan pembebanan:
R11Z
R22  Z

## Slide 18: 3) FBN Penguat Trans-Konduktansi: 
Notes: Seri – Arus
> Zi - > Zo
no branch – no branch
Z11 (seri) – Z22 (seri)
Z11 saat sisi lain OC
Z22 saat sisi lain OC

## Slide 19: 4) FBN Penguat Trans-Impedansi: Pembebanan

## Slide 20: 4) FBN Penguat Trans-Impedansi

## Slide 21: 4) FBN Penguat Trans-Impedansi
Blok A dengan pembebanan:
R11Z
R22  Z

## Slide 22: 4) FBN Penguat Trans-Impedansi: 
Notes: Paralel – Tegangan
< Zi - < Zo
yes branch – yes branch
Z11 (paralel) – Z22 (paralel)
Z11 saat sisi lain SC
Z22 saat sisi lain SC

## Slide 23: Summary
Nilai loop gain A dapat diperoleh dengan terlebih dahulu menganalisa blok A dan secara terpisah.
Dalam menganalisa blok A, efek pembebanan rangkaian umpanbalik harus diperhitungkan.
Nilai  sangat tergantung pada topologi UBN yang dipilih/ didesain.

## Slide 24
Thank You !!
https://www.youtube.com/@AmelOline/videos
https://github.com/siagianp
https://github.com/amelcharolinesgn2/IoT_simulator-mqtt-NodeRed
https://github.com/amelcharolinesgn2/Cloud-Infrastructures
https://github.com/amelcharolinesgn2/ClouD-Infrastructure-SISKA-2025
Computer Vision
PDS
SDN
NFV
See the next

## Slide 25: HW
rangkaian berikut (jika β = 80, VBE = 0,7 V dan ro = ∞) :
Tentukan besarnya penguatan tanpa umpan baliknya A penguatan umpan balik β bertikut:
Notes: https://ocw.mit.edu/courses/6-720j-integrated-microelectronic-devices-spring-2007/pages/lecture-notes/
https://ocw.mit.edu/courses/6-01sc-introduction-to-electrical-engineering-and-computer-science-i-spring-2011/resources/op-amps/